## Slide 1: LLSMF2018 – ELEC Cours 4
Complément d’information préalable à l’utilisation du kit MRK
2017-2018

## Slide 2: Les périphériques du processeur

## Slide 3: Entrées/Sorties digitale
Sorties digitales (librairie mx4.h)
  initIO(void)
  setLeds(char leds)
Entrées digitales (librairie mx4.h)
  initIO
  char getButtonX() ( X ∈ [0,1] )

## Slide 4: Conversion analogique - digital

## Slide 5: Conversion analogique - digital

## Slide 6: Conversion analogique - digital

## Slide 7: Conversion analogique - digital

## Slide 8: Conversion analogique - digital

## Slide 9: Entrées analogiques
Entrées analogiques (analogInputs.h)
  initAnalogInputs(short analogInputs);
  short readADC(char num);
analogInputs : les bits à 1 correspondent aux entrées analogiques que l’on souhaite utiliser.
Entrée analogique | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Position sur la carte | B7 | B10 | K4 | K3 | K2 | K1 | J10 | J9 | nc | nc | J8 | J7 | J4 | J3 | J2 | J1

## Slide 10: Timers
Fonction fournies par la librairie interrupts.h void initTimer1(unsigned short period, char ps) void initTimer2(unsigned short period, char ps) void timer1InterruptEnable(void) void timer2InterruptEnable(void)
À compléter dans le fichier main.c void timer1Interrupt(void) void timer2Interrupt(void)

## Slide 11: Commande des moteurs
Nouvelles fonctions fournies par la librairie motor.h:
  void initMotors();
  void initPWM(void);
  void setMotor1Direction(unsigned short direction);
  void setMotor2Direction(unsigned short direction);
  void setMotor1Enable(unsigned short enable);
  void setMotor2Enable(unsigned short enable);
  void setPWMDC(unsigned int DC1, unsigned int DC2);
  void disablePWM(void);

## Slide 12: Conversion digital - analogique (MLI)

## Slide 13: Conversion digital - analogique (MLI)
Interruption haute fréquence (p. ex. 2kHz)
pwm est une variable qui donne le rapport cyclique à appliqué en % void timer1Interrupt(void){ intCount++; if(intCount == 100){ inCount = 0; if(pwm != 0) moteurXEnable(1); // on allume } if (intCount > pwm) moteurXEnable(0); // on éteind }
Résolution : 1%
Période : 1/(10kHz/100) = 10 ms = 1/100 s

## Slide 14: Régulation : Définition
La régulation concerne les moyens mis en oeuvre pour maintenir chaque grandeur physique essentielle égale à une valeur désirée, appelée consigne, par action sur une grandeur réglante, appelée commande, et ce, malgré l'influence des grandeurs perturbatrices du système.

## Slide 15: Régulation : Exemples
Température d’un bâtiment
Niveau d’oxygène, de CO2, d’humidité, …
Vitesse d’un véhicule (cruise control)
Puissance produite par une centrale électrique
Position d’une machine
Stabilité d’un hélicoptère
Niveau d’eau dans un bassin

## Slide 16: Régulation : système physique
Système
Commande
Grandeur physique
Perturbations

## Slide 17: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Système
Perturbations

## Slide 18: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
ON/OFF
Température
Système
Température extérieur Humidité, …

## Slide 19: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Puissance (Watt)
Température
Système
Température extérieur Humidité, …

## Slide 20: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Pédale de gaz
Vitesse (km/h)
Frottements aérodynamiques et autres

## Slide 21: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Tension (Volts)
Vitesse (rpm)
Système
Couple résistant

## Slide 22: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Vitesse (rpm)
Système
Couple résistant
Rapport cyclique (%)

## Slide 23: Régulation : système physique
Commande
Grandeur physique
Système
Perturbations

## Slide 24: Régulation : système physique
Système
Commande
Grandeur physique
Perturbations

## Slide 25: Régulation
Système
Commande
Microcontrôleur
Perturbations
Grandeur physique

## Slide 26: Régulation
Système
Commande
Microcontrôleur
Perturbations
Consigne
Grandeur physique

## Slide 27: Régulation : Thermostat
Commande
Microcontrôleur
Température extérieur
Consigne
Température
ON/OFF
Température
Grandeur physique

## Slide 28: Régulation : Cruise control
Commande
Microcontrôleur
Couple résistant
Consigne
"gaz"
Vitesse (km/h)
Vitesse (km/h)
Grandeur physique

## Slide 29: Régulation : Vitesse moteur
Commande
Microcontrôleur
Couple résistant
Consigne
Vitesse (rpm)
Tension
Vitesse (rpm)
Grandeur physique

## Slide 30: Régulation : Vitesse moteur
Commande
Microcontrôleur
Couple résistant
Consigne
Vitesse (rpm)
Vitesse (rpm)
MLI +
direction
Grandeur physique

## Slide 31: Régulation : Position moteur
Commande
Microcontrôleur
Couple résistant
Consigne
MLI +
direction
Distance (m)
Distance (m)
Grandeur physique

## Slide 32: Régulation
Système
Commande
Microcontrôleur
Perturbations
Consigne
Grandeur physique
Mesure
+
-
Contrôle
Erreur

## Slide 33
ON/OFF commande = erreur > 0
Exemple : Thermostat
  Si la température mesurée est inférieur à la consigne, on chauffe
  Si la température mesurée est supérieur ou égale à la consigne, on ne chauffe pas
Commande
Contrôle
Erreur
Consigne
+
-
mesure

## Slide 34
Proportionnel (régulateur P) commande = kP * erreur
Exemple : contrôle de position
  La commande est une tension ou un rapport cyclique (MLI) + une direction (= signe)
  Plus l’écart entre mesure et consigne est grand plus on applique une commande élevée
  Le signe est celui de l’erreur
Commande
Contrôle
Erreur
Consigne
+
-
mesure

## Slide 35
Proportionnel et intégrale (régulateur PI) commande = kP * erreur + kI *
Exemple : contrôle de vitesse
  La commande est une tension ou un rapport cyclique (MLI)
  Pas de freinage en cas d’erreur négative
  Plus l’écart entre mesure et consigne est grand plus on applique une commande élevée
  Sans le terme intégral, on peut avoir une erreur statique
Commande
Contrôle
Erreur
Consigne
+
-
mesure

## Slide 36
ON/OFF commande = erreur > 0
Proportionnel (régulateur P) commande = kP * erreur
Proportionnel et intégrale (régulateur PI) commande = kP * erreur + kI *
Commande
Contrôle
Erreur
Consigne
+
-
mesure

## Slide 37: Considérations pratiques : Mesure de vitesse
Nouvelles fonctions fournies par la librairie motor.h:
  unsigned short getMotor1SensorA(void);
  unsigned short getMotor1SensorB(void);
  unsigned short getMotor2SensorA(void);
  unsigned short getMotor2SensorB(void);
Chaque moteur est équipé de deux capteurs (A et B) qui renvoient un 1 pendant un demi tour. Ils sont positionnés des telle façon que sur un tour complet, on observe une séquence : (a,b) = {(0,0),(0,1),(1,1),(1,0)} ou l’inverse
Ceci nous permet de compter les tours et de connaître le sens de rotation.

## Slide 38: Considérations pratiques : Mesure de vitesse
Procédure
  « Suffisamment souvent » pour ne rater aucun changement, vérifier l’état des capteurs
  S’il a changé, incrémenter une variable qui représentera le nombre de quarts de tours effectués
  Pour obtenir une vitesse, il faut pouvoir comparer le nombre de tour avec un temps écoulé.
Attention : entre le nombre de tour de roue et le nombre de tour de moteur, il y a un rapport de réduction de 19 (ou 53)

## Slide 39: Considérations pratiques : PI numérique
commande = kP * erreur + kI *
On choisit d’appliqué une nouvelle consigne suffisamment souvent par rapport à l’inertie du moteur. Par exemple, 100 fois seconde
Calcul de l’intégral : il s’agit de la sommes des erreurs passées : void timer1Interrupt(void){ erreur = consigne - mesure integrale = integrale + erreur; commande = kp*erreur + ki*integrale }

## Slide 40: Considérations pratiques : PI numérique
La commande est un rapport cyclique en %, il faut donc veiller à ce que le résultat du calcul reste entre 0 et 100. if(commande>100) pwm = 100; else if(commande<0) pwm = 0; else pwm = commande; }
Le terme intégrale peut devenir très grand. Veillez à l’empêcher de sortir de la plage de son type.